Переведення чисел в різних системах числення

На приклад, якщо потрібно перемножити числа 101 і 1001 в двійковій системі, то він спочатку ці числа переводить в десяткову систему таким чином :

(101)2=1*22+0*21+1*20=4+0+1=5

(1001)2=1*23+0*22+0*21+1*20=8+0+0+1=9

Після чого множення чисел 5 і 9 Вася з легкістю виконує в десятковій системі числення і отримує число 45. Далі виконує переведення з десяткової системи числення в двійкову. Для цього потрібно ділити число 45 на 2 ( порядок системи числення ), запам’ятовує залишки від ділення, до тих пір поки в результаті не залишиться число 0:

Відповідь складається з одержаних залишків від ділення шляхом їх запису в зворотному  порядку . Таким чином одержуємо результат : (101)2 * (1001)2 = (101101)2.

CONST DIGITS:STRING='0123456789ABCDEF';

var num:string;

i,s1,s2:integer;

s,stepin:longint;

function dig(ch:char):integer;

var i:integer;

begin

dig:=0;

for i:=1 to length(digits) do if upcase(ch)=digits[i] then dig:=i-1;

end;

begin

write('Chislo ');readln(num);

write('Z system1 ');readln(s1);

write('V system2 ');readln(s2);

s:=0;

stepin:=1;

for i:=length(num) downto 1 do

begin

s:=s+dig(num[i])*stepin;

stepin:=stepin*s1;

end;

num:='';

while s>0 do begin

i:= s mod s2;

s:=s div s2;

num:=digits[i+1]+num;

end;

writeln(num);

readln;

end.